Конец формы

## Обучение персонала по электробезопасности

Электричество представляет особую опасность для человека, поэтому эксплуатировать электроустановки и электрооборудование могут только квалифицированные сотрудники. Уровень квалификации определяется представлением об опасности электрического тока, знаниями электротехники, электроустановок, умением оказывать первую помощь пострадавшим. В соответствии с этим работнику присваивают группу по электробезопасности. Но прежде необходимо провести организацию обучения по электробезопасности. Для этого руководствуются следующими документами:

- приказом Минтруда России от 24 июля 2013 г. № 328н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок»;

- приказом Минэнерго России от 13 января 2003 г. № 6 «Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей»;

- постановлением Минтруда России, Минобразования России от 13 января 2003 г. № 1/29 «Об утверждении Порядка обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников организаций».

### В чем заключается обучение

Обучение по электробезопасности на предприятии включает:

- инструктажи;

- обучение;

- стажировку на рабочем месте;

- проверку знаний норм и правил работы в электроустановках;

- дублирование.

### Кто должен обучаться по электробезопасности

Обучение правилам электробезопасности необходимо в той или иной мере практически всем работникам. Персонал организации разделяют на:

- неэлектротехнический персонал – работники, напрямую не связанные с электроустановками, но имеющие опасность поражения электрическим током;

- электротехнический персонал – те, кто занимается монтажом, наладкой, техобслуживанием, ремонтом электроустановок и управляет режимом их работы. Он делится на:

- административно-технический;

- оперативный;

- оперативно-ремонтный;

- ремонтный.

- электротехнологический персонал, который использует в работе электрооборудование.

Неэлектротехническому персоналу достаточно пройти инструктаж, чтобы получить I группу по электробезопасности. Электротехническому и электротехнологическому персоналу нужна более серьезная подготовка и II-V группа по электробезопасности.
Работникам с высшим профессиональным образованием в области электроэнергетики II группа может присваивается без предварительного обучения по 72-часовой программе. При отсутствии такого образования нужно обучиться в специализированном учебном центре по 72-часовой программе. Далее группы по электробезопасности присваиваются в зависимости от наработанного стажа:

| Группа по электро- безопасности | Минимальный стаж работы в электроустановках |
| --- | --- |
|  | Сотрудники |
|  | с основным общим образо- ванием | со средним полным образо- ванием | с начальным профес- сиональным и высшим профес- сиональным (техническим) образо- ванием | с высшим профес- сиональным (техни- ческим) образо- ванием в области электроэ- нергетики |
| III | три месяца в предыдущей группе | два месяца в предыдущей группе | два месяца в предыдущей группе | один месяц в предыдущей группе |
| IV | шесть месяцев в предыдущей группе | три месяца в предыдущей группе | три месяца в предыдущей группе | два месяца в предыдущей группе |
| V | два года в предыдущей группе | один год в предыдущей группе | шесть месяцев в предыдущей группе | три месяца в предыдущей группе |

При переводе работника, занятого обслуживанием электроустановок напряжением ниже 1000 В, на работу по обслуживанию электроустановок напряжением выше 1000 В ему нельзя присвоить группу по электробезопасности выше III.

### Программа обучения

В зависимости от присваиваемой группы программа обучения по электробезопасности может выключать:

- основы законодательства о техническом регулировании и промышленной безопасности;

- общие правила охраны труда, в том числе правила допуска к работе, нормативные документы по устройству и безопасной эксплуатации электроустановок;

- основы электротехники;

- правила освобождения пострадавшего от действия электрического тока, оказания первой помощи пострадавшим на производстве;

- правила применения и испытания средств защиты;

- другие правила, нормативные и эксплуатационные документы предприятия.

### Стажировка

Стажировку проходит оперативный, ремонтный и оперативно-ремонтный персонал. В программу стажировки входят:

- усвоение требований безопасной эксплуатации оборудования;

- изучение схем, производственных инструкций и инструкций по охране труда;

- отработка четкого ориентирования на рабочем месте;

- приобретение практических навыков безопасной работы;

- изучение приемов безаварийной работы, проведение характерных для предприятия работ, например на токоведущих частях под напряжением и т. д.

Руководит стажировкой опытный специалист, назначенный организационно-распорядительным документом. В зависимости от программы стажировки, которая разрабатывается отдельно для каждой должности, она может длиться 2-14 смен.

### Проверка знаний по электробезопасности

Чтобы получить группу по электробезопасности, после обучения работник должен успешно пройти проверку знаний. Объем проверки знаний зависит от требований к персоналу, указанных в Правилах по охране труда при эксплуатации электроустановок.

Проверку знаний по электробезопасности осуществляет комиссия в составе не менее пяти человек. У председателя комиссии должна быть V (для предприятий с электроустановками напряжением 1 000 В и выше) или IVгруппа по электробезопасности (для предприятий с электроустановками напряжением до 1 000 В). У остальных членов комиссии также должна быть группа по электробезопасности.

Результаты проверки знаний фиксируют в Журнале учета проверки знаний правил работы в электроустановках, работникам выдают удостоверения установленной формы.

Очередная проверка знаний проводится:

- один раз в год – для электротехнического персонала, организующего и проводящего работы по обслуживанию электроустановок или выполняющего в них наладочные, электромонтажные, ремонтные работы или профилактические испытания, а также для персонала, имеющего право выдачи нарядов, распоряжений, ведения оперативных переговоров;

- один раз в три года – для административно-технического персонала, не относящегося к предыдущей группе, а также для специалистов по охране труда, допущенных к инспектированию электроустановок.

Внеочередная проверка знаний по электробезопасности должна проводиться при:

- введении в действие новых или переработанных норм и правил;

- установке нового оборудования, реконструкции или изменении главных электрических и технологических схем;

- назначении или переводе на другую работу, если новые обязанности требуют дополнительных знаний;

- нарушении работниками требований по охране труда;

- по требованию органов государственного надзора;

- по заключению комиссий, расследовавших несчастные случаи с людьми или нарушения в работе энергетического объекта;

- повышении знаний на более высокую группу;

- проверке знаний после получения неудовлетворительной оценки;

- перерыве в работе в данной должности более шести месяцев.

### Дублирование

Кроме стажировки, оперативный и оперативно-ремонтный персонал должен пройти дублирование, во время которого обучаемый может производить оперативные переключения, осмотры и другие работы в электроустановках только с разрешения и под надзором обучающего. В процессе дублирования также проводятся контрольные противоаварийные и противопожарные тренировки.

Продолжительность дублирования устанавливает комиссия по проверке знаний в зависимости от профессиональной подготовки работника, его стажа и опыта. Дублирование может занять от двух до 12 смен.

### Ответственность за отсутствие обучения по электробезопасности

Отсутствие у работников соответствующего обучения по электробезопасности грозит работодателю штрафом (ст. 9.11 КоАП РФ):

- для должностного лица — от 2 000 до 4 000 рублей;

- для индивидуальных предпринимателей – от 2 000 до 4 000 рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток;

- для юридических лиц – от 20 000 до 40 000 рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.

В случае возникновения (по неосторожности) ситуации причинения тяжкого вреда здоровью работника (ов), смерти лицо, ответственное за соблюдение требований охраны труда, несет соответствующее наказание (ст. 143 УК РФ):

| причинение тяжкого вреда здоровью человека | штраф в размере от 400 000 рублей или в размере заработной планы или иного дохода осужденного за период до 18 месяцев; ЛИБО обязательные работы на срок от 180 до 240 часов; ЛИБО исправительные работы на срок до 2 лет; ЛИБО принудительные работы на срок до 1 года; ЛИБО лишение свободы на тот же срок с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 1 года или без такового; |
| --- | --- |
| смерть человека | принудительные работы на срок до 4 лет; ЛИБО лишение свободы на тот же срок с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет или без такового; |
| смерть двух или более лиц | принудительные работы на срок до 5 лет; ЛИБО лишение свободы на тот же срок с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет или без такового. |