Конец формы

## Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок

Трудно представить предприятие, которое бы не эксплуатировало энергоустановки. Все они должны руководствоваться Правилами технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденными приказом Минэнерго России от 24 марта 2003 г. № 115. Они распространяются на следующие тепловые энергоустановки:

- производственных, производственно-отопительных и отопительных котельных с абсолютным давлением пара не более 4,0 МПа и с температурой воды не более 200С на всех видах органического топлива, а также с использованием нетрадиционных возобновляемых энергетических ресурсов;

- паровых и водяных тепловых сетей всех назначений, включая насосные станции, системы сбора и возврата конденсата, и других сетевых сооружений;

- систем теплопотребления всех назначений (технологических, отопительных, вентиляционных, горячего водоснабжения, кондиционирования воздуха), теплопотребляющих агрегатов, тепловых сетей потребителей, тепловых пунктов, других сооружений аналогичного назначения.

Ответственность за выполнение Правил лежит на руководителе предприятия или техническом руководителе, на которого возложены такие обязанности.

### Как эксплуатировать тепловые энергоустановки

Эксплуатировать тепловые энергоустановки должен только подготовленный теплоэнергетический персонал. В организации может быть своя энергослужба, иди эксплуатацию энергоустановок доверяют сторонней специализированной организации.

Руководитель организации должен распределить ответственность за эксплуатацию тепловых энергоустановок между производственными подразделениями, исходя из структуры производства, транспортировки , распределения и потребления тепловой энергии. Ответственность конкретных должностных лиц фиксируется в их должностных обязанностях. При несчастном случае или аварии на тепловой энергоустановке персональную ответственность несут:

- работники, непосредственно обслуживающие и ремонтирующие тепловые энергоустановки, – за каждое свое нарушение и неправильные действия при ликвидации нарушений в работе тепловых энергоустановок на обслуживаемом ими участке;

- оперативный и оперативно-ремонтный персонал, диспетчеры – за нарушения, допущенные ими или непосредственно подчиненным им персоналом, выполняющим работу по их указанию;

- управленческий персонал и специалисты цехов и отделов организации, отопительных котельных и ремонтных предприятий; начальники, их заместители, мастера и инженеры местных производственных служб, участков и ремонтно-механических служб; начальники, их заместители, мастера и инженеры районов тепловых сетей – за неудовлетворительную организацию работы и нарушения, допущенные ими или их подчиненными;

- руководители организации, эксплуатирующей тепловые энергоустановки, и их заместители – за нарушения, происшедшие на руководимых ими предприятиях, а также в результате неудовлетворительной организации ремонта и невыполнения организационно-технических предупредительных мероприятий;

- руководители, а также специалисты проектных, конструкторских, ремонтных, наладочных, исследовательских и монтажных организаций, производивших работы на тепловых энергоустановках, – за нарушения, допущенные ими или их подчиненным персоналом.

Руководитель организации должен назначить ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию электроустановок и его заместителя из числа управленческого персонала или специалистов с теплоэнергетическим образованием. Если тепловая энергия используется только для отопления, вентиляции и горячего водоснабжения, то ответственным можно назначить сотрудника без теплоэнергетического образования. Такой работник следит за:

- работоспособностью и исправностью тепловых энергоустановок, их эксплуатацией согласно Правилам;

- соблюдением гидравлических и тепловых режимов работы систем теплоснабжения;

- рациональным расходованием топливо-энергетических ресурсов, разработкой и выполнением нормативов их расходования;

- учетом и анализом технико-экономических показателей тепловых энергоустановок;

- разработкой мероприятий по снижению расхода топливо-энергетических ресурсов;

- эксплуатацией и внедрением автоматизированных систем и приборов контроля и регулирования гидравлических и тепловых режимов, а также учетом тепловой энергии и теплоносителя;

- своевременным техническим обслуживанием и ремонтом тепловых энергоустановок;

- ведением установленной статистической отчетности;

- разработкой должностных инструкций и инструкций по эксплуатации;

- подготовкой персонала и проверку его знаний;

- разработкой энергетических балансов организации и их анализ в соответствии с установленными требованиями;

- наличием и ведением паспортов и исполнительной документации на все тепловые энергоустановки;

- разработкой перспективных планов снижения энергоемкости выпускаемой продукции; внедрением энергосберегающих и экологически чистых технологий, утилизационных установок, использующих тепловые вторичные энергоресурсы, а также нетрадиционных способов получения энергии;

- приемкой и допуском в эксплуатацию новых и реконструируемых тепловых энергоустановок;

- выполнением предписаний органов государственного надзора;

- своевременным предоставлением информации о расследовании аварий и несчастных случаев в надзорные органы.

### Как подготовить персонал

Персонал, эксплуатирующий тепловые энергоустановки, подразделяется на:

- руководящих работников;

- руководителей структурного подразделения;

- управленческий персонал и специалистов;

- оперативных руководителей, оперативный и оперативно-ремонтный персонал;

- ремонтный персонал.

Все они должны обучаться безопасным приемам работы по следующей таблице:

| Персонал | Необходимая подготовка |
| --- | --- |
| Руководящие работники |  Вводный инструктаж по безопасности труда.  Проверка знаний правил технической эксплуатации в Ростехнадзоре. |
| Руководители структурных подразделений |  Вводный и целевой инструктажи по безопасности труда.  Проверка знаний правил технической эксплуатации в Ростехнадзоре. |
| Управленческий персонал и специалисты |  Вводный и целевой инструктажи по безопасности труда.  Проверка знаний правил технической эксплуатации.  Пожарно-технический минимум. |
| Оперативные руководители, оперативный и оперативно-ремонтный персонал. |  Вводный, первичный на рабочем месте, повторный, внеплановый и целевой инструктажи по безопасности труда, инструктаж по пожарной безопасности.  Подготовка по новой должности со стажировкой на рабочем месте.  Проверка знаний правил технической эксплуатации, пожарной безопасности.  Дублирование.  Специальная подготовка.  Контрольные противоаварийные и противопожарные тренировки. |
| Ремонтный персонал |  Вводный, первичный на рабочем месте, повторный, внеплановый и целевой инструктажи по безопасности труда, инструктаж по пожарной безопасности.  Подготовка по новой должности со стажировкой на рабочем месте.  Проверка знаний правил технической эксплуатации, пожарной безопасности. |

Работники должны проходить проверку знаний правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок и правил техники безопасности не реже 1 раза в три года, а те, кто непосредственно участвует в эксплуатации, наладке, регулировании энергоустановок – не реже 1 раза в год. Внеочередная проверка знаний проводится независимо от срока проведения предыдущей проверки:

- при введении в действие новых или переработанных норм и правил;

- при установке нового оборудоваия, реконструкции или изменения главных технологических схем;

- при назначнии или переводе на другую работу, если новые обязанности требуют дополнительных знаний норм и правил;

- при нарушении работниками требований нормативных актов по охране труда;

- по требованию органов государственного надзора;

- при перерыве в работе в данной должности более 6-ти месяцев.

Внеочередная проверка знаний персонала проводится специальными комиссиями. Успешно прошедшим проверку знаний выдается удостоверение установленного образца которое является допуском к работе в тепловых энергоустановках. Перед проверкой знаний проводится краткосрочное обучение по месту работы или в образовательных учреждениях продолжительностью до 3-х недель.

Если тепловая энергоустановка передается другому собственнику, выводится из эксплуатации или снимается с баланса организации, то об этом делается запись в Книге учета. Копию документа вкладывают в паспорт энергоустановки и передают новому собственнику.