Организация работы по охране труда

управление профессиональными рисками

# Быстрый метод для оценки профрисков. Готовая анкета и инструкция к ней

ЕКАТЕРИНА СИТЬКО, главный редактор журнала «Справочник специалиста по охране труда»

Главное в статье

- Оцените профриски за 5 простых шагов

- Обучите коллег методу Элмери за 30 минут

- Не разрабатывайте анкету для оценки, она уже готова

- Проведите оценку профрисков на рабочем месте в среднем за 20 минут

Шаг 1. Обучите коллег

Эффективно оценку рисков можно провести, если привлекать к ней не только специалистов по охране труда, но и работников, главных специалистов и непосредственных руководителей, которые отвечают за безопасность на рабочих местах. Метод Элмери удобен тем, что в нем есть инструкция для наблюдений, которая понятна не только службе охраны труда, но и работникам без специальной подготовки. На изучение методики потратите не более 30 минут.

Смысл метода в том, что оценщик наблюдает за обстановкой, работой сотрудников и заносит результаты в готовые анкеты, в которых уже определили критерии для оценки, самостоятельно их разрабатывать не нужно.

Раздаточный материал и инструкция для обучения коллег методу Элмери уже готовы, остается объяснить алгоритм действий и распределить рабочие места по каждому из оценщиков так, чтобы не было повторяющихся наблюдений. Проведите обучение оценочной группы по презентации или отправьте ее коллегам по почте.

## Шаг 2. Распределите рабочие места для оценки

Чем больше рабочих мест с различными типами работ и видами оборудования оцените, тем достовернее будут данные об уровне безопасности. Если размер оценочной группы и предприятия позволяют, проведите наблюдения на всех рабочих местах. Когда такой возможности нет, сделайте выборку рабочих мест так, чтобы охватить все основные виды работ.

Сразу после обучения за каждым членом оценочной группы закрепите определенный участок предприятия: цех, здание или подразделение. Установите в локальном документе срок, за который нужно провести наблюдения. Назначьте дату общего совещания, где всей оценочной группой просмотрите заполненные анкеты, обсудите результаты и совместно разработайте корректирующие мероприятия.

## Шаг 3. Проведите наблюдения и заполните анкеты

Визуально разделите все пространство на удобные небольшие зоны для оценки по принципу из инструкции. Для наблюдения выбирайте места так, чтобы одновременно просматривалось и рабочее место и прилегающее к нему пространство. Когда пойдете оценивать профриски, вместе с пустыми бланками анкеты удобно захватить инструкцию к ней как напоминалку.

Важно

При оценке соседних рабочих мест нельзя дважды отмечать одни и те же пункты

Проведите наблюдения на выбранном рабочем месте и занесите результаты в анкету по принципу «хорошо/плохо». Отметку в графе «хорошо» ставят, когда условия труда по выбранному объекту наблюдения отвечают минимальному уровню требований безопасности. Подсказки о том, когда по каждому из пунктов анкеты можно поставить отметку в графе «хорошо», смотрите в карточках-шпаргалках.

Ставьте отметку в графе «отсутствует», если объекта для наблюдения на рабочем месте нет и не должно быть, либо для его оценки не хватает данных. Если по одному пункту сразу несколько объектов наблюдения, вносите в анкету отметку по каждому из них. Чтобы не запутаться, делайте для себя примечания в заметках в конце анкеты либо рядом с названием объекта.

## Шаг 4. Посчитайте индекс безопасности

В системе Элмери итоговый показатель — индекс безопасности. Чем он выше, тем выше уровень безопасности на предприятии. Выражается индекс в процентах от 0 до 100. Используйте его, чтобы показать руководству эффективность проведенных корректирующих мероприятий. Для этого регулярно проводите и регистрируйте результаты наблюдений до и после принятых мер в локальных документах.

Чтобы рассчитать индекс безопасности, после наблюдений подсчитайте количество пунктов «хорошо» и «плохо» из анкеты и подставьте их в формулу:

Индекс безопасности можете рассчитать как для конкретного рабочего места, так и для цеха, отдельного здания или помещения. Его удобно использовать, чтобы отследить динамику улучшений в сфере охраны труда для конкретного подразделения и отчитаться о результатах перед руководством.

## Шаг 5. Разработайте корректирующие мероприятия

На общем совещании соберите заполненные анкеты и проведите анализ результатов. Как правило, корректирующие мероприятия в первую очередь разрабатывают для рабочих мест с наиболее низким индексом безопасности. Принцип несложный: берем выявленное нарушение, выясняем его причины, коллективно обсуждаем, какие есть возможности на предприятии, чтобы его устранить, подбираем мероприятие и назначаем ответственных. Разберем принцип на нескольких примерах (смотрите таблицу).

Принцип разработки корректирующих мероприятий

Примеры корректирующих мероприятий

КРИТЕРИИ ДЛЯ ОЦЕНКИ ПРОФРИСКОВ  ПО МЕТОДУ ЭЛМЕРИ

1. Производственный процесс Что оценивать. Насколько безопасны действия работника. Количество отметок в анкете. 1 Как оценивать. Если во время наблюдения нет работника, в анкете ставьте отметку в графе «отсутствует». Поставьте отметку в графе «хорошо», если работник использует необходимые средства защиты и защитную одежду, не рискует. Оцените, какие СИЗ нужны сотруднику для безопасной работы, использует ли он их при работе. Например, работы на высоте проводят  с исправной системой обеспечения безопасности. Проверьте, защищены ли во время работы: голова, ноги, руки, глаза и лицо и т. д. Работник рискует, если трудится в обход устройств безопасности. Например, чистит включенное  оборудование или курит в пожароопасных местах. В этом случае ставьте отметку в графе «плохо». 2. Порядок и чистота Что оценивать. Порядок и чистоту на рабочих столах, верстаках, стеллажах, поверхностях, полу  и в мусорных контейнерах. Количество отметок в анкете. Минимум 5 Как оценивать. Если чего-то из перечисленного выше нет на рабочем месте, напротив пункта  в анкете делайте отметку в графе «отсутствует». Если по какому-то из пунктов несколько объектов,  отдельно оценивайте каждый из них. В этом случае контрольных отметок в анкете будет больше  пяти. Отметки в графе «хорошо» ставьте, если: 2.1. Рабочие столы и верстаки в исправном состоянии и на них нет лишних предметов. 2.2. Стеллажи и полки в исправном состоянии, надежно и безопасно закреплены, не перегружены.  Также не сломаны вешалки, крепления, крючки, катушки для шлангов и т. п. 2.3. Поверхности станков, шкафов, подоконников и пр. убраны, не перегружены, без лишних предметов, заусенцев и т. д. 2.4. Мусорные контейнеры не переполнены. 2.5. Пол чистый, в хорошем состоянии и без выступов, о которые могут споткнуться работники.  Также пол пригоден для передвижения и транспортировки грузов. 3. Безопасность труда при работе с машинным оборудованием Что оценивать. Состояние оборудования, устройств управления и защиты, аварийных выключателей, стационарных площадок для обслуживания и подъемов к ним. Количество отметок в анкете. 4 по каждому станку или устройству на рабочем месте Как оценивать. Ставьте отметку в графе «хорошо», если: 3.1. Оборудование или устройство без повреждений, стоит прочно, знаки безопасности на нем  четкие и их хорошо видно. Нет острых краев или углов, о которые можно травмироваться.  Нет трещин, разломов, следов временного ремонта, например, в виде скруток пластыря  или проволоки. 3.2. Устройства управления целые и размещены согласно требованиям безопасности и технологического процесса, на них нанесены четкие и видимые необходимые обозначения.  Аварийные выключатели обозначены и расположены на видном месте с быстрым доступом к ним  из опасной зоны. 3.3. Движущие части станков внутри корпуса и имеют устройства защиты, которые предотвращают или уменьшают угрозу прикосновения к ним. При этом устройства защиты целые, установлены  в правильном месте и соответствуют требованиям стандартов. Сотрудники не работают в обход  устройств защиты или выключив их. 3.4. В виде площадки для обслуживания не используют временные подставки. Стационарные площадки и подъемы к ним смонтированы в нужных местах, не захламлены, имеют безопасное  строение и достаточное количество места для выполнения на них работы. Лестница на подъеме  под углом менее 45 градусов. Стационарные площадки для обслуживания и подъемы к ним устанавливают на станках и оборудовании только при необходимости. Например, на рабочих местах и объектах, где требуются ежедневная регулировка и обслуживание. Устройства защиты, площадки и подъемы к ним не оценивают, если их нет по причине ненадобности.

4. Факторы окружающей среды Что оценивать. Уровни производственных факторов: шума, освещения, температуры, а также чистоту воздуха и возможные взаимодействия с химическими веществами. Количество отметок в анкете. 5 Как оценивать. Если фактор нельзя оценить с помощью органов чувств или на основе опыта,  ставьте отметку в графе «отсутствует». Либо при оценке используйте результаты СОУТ и производственного контроля. Если их нет, в конце анкеты в заметках укажите, что нужно провести соответствующие замеры. Допустимые уровни производственных факторов указывают  в санитарных нормах. Ставьте отметку в графе «хорошо», если: 4.1. Уровень шума в пределах нормы и нет необходимости применять средства защиты органов слуха. Когда уровень допустимый, вы сможете разговаривать не повышая голоса и слышать друг друга, стоя на расстоянии не менее одного метра. Если в разговоре голос приходится повышать, вероятно, уровень шума превышает допустимые нормы. Для более точного анализа нужно проводить замеры. Отметку «хорошо» по шуму не ставят, если есть ударная техника, например,  кузнечное производство, пневматические инструменты и оборудование. 4.2. Освещение достаточное по мощности, не ослепляет и ровно распределено по всей поверхности рабочего места. 4.3. Чистота воздуха на удовлетворительном уровне, то есть на рабочем месте нет пыли, волокон,  газов, дыма и биологических раздражителей в количествах, превышающих 10 процентов от установленных вредных концентраций. Если проводили СОУТ и производственный контроль, делайте  выводы на основе их результатов. Если нет, ставьте отметку исходя из опыта, ощутимых и видимых  наблюдений: запахи, а также количество грязи и пыли, осевшей на поверхностях. 4.4. Температурный режим комфортный для вида работы: легкая – 21–25 °С, средняя 17–21 °С, тяжелая 12–17 °С. Система вентиляции обеспечивает циркуляцию воздуха, но не создает сквозняка. 4.5. Упаковка химических веществ не нарушена, на ней есть название и необходимые знаки опасности. Работники правильно обращаются с химическими веществами и на их коже нет вредных раздражений от них. Ставьте отметку в графе «плохо», если на рабочем месте есть емкости, содержание которых  не обозначено. Если на рабочем месте нет химических веществ, ставьте отметку в графу «отсутствует».

5. Эргономика Что оценивать. Размеры рабочего места, положение тела при работе, количество физических  усилий при подъеме тяжестей, повторяющиеся рабочие операции и смену положений тела в процессе работы. Количество отметок в анкете. 4 Как оценивать. Ставьте отметку в графе «хорошо», если: 5.1. У работника достаточно пространства для работы, он может свободно менять положение тела  при работе.  Расположение и устройство рабочего места и оборудования на нем позволяют: – принимать удобное положение тела; – использовать при необходимости спинку или опору; – регулировать место в зависимости от параметров работника или вида работы. 5.2. Трудовой процесс не предусматривает применения больших физических усилий для перемещения и поднятия грузов вручную. Обратите внимание на вес, размер и форму груза,  высоту подъема и физическое состояние рабочего, а также на то, в каком положении  и насколько часто он поднимает груз.  Дополнительно оцените, как часто и с какой продолжительностью работник выполняет  погрузочно-разгрузочные работы. 5.3. Рабочий процесс не содержит монотонных повторяющихся рабочих операций или продолжительность повторяющейся фазы рабочей операции составляет более 30 секунд. 5.4. Трудовой процесс позволяет работнику менять положение тела: физическая работа, сидение,  стояние и движение.

6. Проходы и проезды Что оценивать. Пути движения, которые ведут к рабочему месту, на протяжении 10 метров. Чтобы не повторяться, не оценивайте поверхность проходов на рабочем месте, отметку по ней делают в п. 2.5. Количество отметок в анкете. 3 Как оценивать. Ставьте отметку в графе «хорошо», если: 6.1. Проходы правильно рассчитаны, обозначены и пешеходные дорожки отделены от транспортных. Проезды для транспорта четко отделены от остальной поверхности пола. Например, краской,  возвышениями, ограждениями или дорожными знаками. 6.2. Поверхность проходов целая и нескользящая, на путях перемещения нет лишних предметов. 6.3. Видимость на дорожках хорошая во все стороны движения. Освещение проходов достаточное  и ровное. 7. Возможности для спасения и оказания первой помощи Что оценивать. Средства пожаротушения, спасения и оказания первой помощи, пути эвакуации  и возможность доступа к электрощиту, чтобы экстренно отключить питание. Количество отметок в анкете. 4 Как оценивать. Если на самом рабочем месте нет оборудования, осмотрите аналогично  ближайшее к рабочему месту. Когда спасательное средство или оборудование общее для  нескольких рабочих мест, результат учитывайте только один раз, для остальных мест ставьте отметку в графе «отсутствует». Ставьте отметку в графе «хорошо», если: 7.1. Электрощит имеет обозначения и перед ним есть как минимум 80 см свободного пространства. 7.2. Есть необходимые средства спасения и оказания первой помощи и они в пригодном  состоянии. 7.3. Средства пожаротушения обозначены, подходы к ним свободны. 7.4. Пути эвакуации свободны и имеют четкие обозначения. Информационные знаки видны с рабочего места, в том числе при отключении освещения.